| REV | A |  |
| --- | --- | --- |
| 凯迪斯模型技术有限公司 产品规格书 (PRODUCT SPECIFICATION) 客 户（CUSTOMER）： 型 号（MODEL） ：KDS 9g(6V) 6欧单片机塑胶齿数字舵机 在您下单采购本产品之前请您阅读本规格书并在下列承认栏内签字回传！ 客户承认栏 承认 审核 批准 本公司承认栏 承认 审核 批准 |
| 修改记录 |
| REV | 记录 | 日期 |

：

| 1. 使 用 環 境 條 件 Apply Environmental Condition： No. 项目(Item) 规格(Specification) 1-1 保存溫度 Storage Temperature Range -20℃～60℃ 1-2 操作溫度 Operating Temperature Range -10℃～50℃ 1-3 操作電壓 Operating Voltage Range 4.8V～6.0V 2. 測 試 環 境 Standard Test Environment： 2-1 測試環境 Standard Test Environment | 每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度25 ± 5℃，相对湿度65 ± 10％,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。Every test under normal temperature and humidity(temperature:25 ± 5℃, relative humidity: 65 ± 10％), and characteristics are determined under the condition of standard test. 3. 外 觀 檢 查 Appearance Inspection： No. 项目(Item) 规格(Specification) 3-1 外觀尺寸 Outline Drawing 尺寸见附件See the appendix 3-2 外觀 Appearance 无损坏，不允许影响功能No damage and mustn’t affect functions. |
| --- | --- |
|  | Product Name 伺服器Digital Servo | Model No. KDS 9g (6V） | Version V1 | Page 1/3 |

| 4. 電 氣 特 性 Electrical Specification (Function of the Performance)： No. 项目(Item) 4.8V 6.0V 4-1 空載轉速 Operating speed (at no load) 0.11±0.01 sec/60° 0.09±0.01 sec/60° 4-2 空載電流 Running current (at no load) 70±20mA 80±20mA 4-3 停止扭力 Stall torque (at locked) 0.8±0.1kg·cm 1.0±0.1kg·cm 4-4 停止電流 Stall current (at locked) 680±40mA 800±50mA 4-5 待機電流 Idle current (at stopped) 3±1mA 3±1mA 4-6 空載寿命 Running life(at no load) >8000次 >6000次 4-7 温飘（环境温度25°C） Temperature drift(at 25°C) ≤1° ≤1° 注：项目4-2定义平均值时，伺服器无负荷运行 5. 機 械 特 性 Mechanical Specification： No. 项目(Item) 规格(Specification) 5-1 外觀尺寸 Overall Dimensions 见图纸See drawings 5-2 機構極限角度 Limit angle 180°± 10° 5-3 重量 Weight 9.8± 0.5g 5-4 導線規格 Connector wire gauge ＃28 PVC 5-5 導線長度 Connector wire length 180 ± 5 mm 5-6 舵片規格 Horn gear spline 20T/ψ4.82 5-7 舵片種類 Horn type 十字, 条型, 单边Cross and bar-type single side 5-8 減速比 Reduction ratio 1/265 |
| --- |
|  | Product Name 伺服器Digital Servo | Model No. KDS 9g (6V） | Version V1 | Page 2/3 |

| 6. 控 制 特 性 Control Specification： No. 项目(Item) 规格(Specification) 6-1 控制系統 Control system 改变脉冲宽度Change the pulse width 6-2 放大器種類 Amplifier type 数字控制器Digital controller 6-3 操作角度 Operating travel 90°±10°(在1000→2000 μsec) 6-4 中立位置 Neutral position 1500 μsec 6-5 脈波訊號虛位 Dead band width ≤3 μsec 6-6 旋轉方向 Rotating direction 逆时针 Counter Clockwise(在1500→2000 μsec) 6-7 脈波寬度範圍 Pulse width range 800→2200 μsec 6-8 可動作角度範圍 Maximum travel 大约 About 145°(在800→2200 μsec) |
| --- |
|  | Product Name 伺服器Digital Servo | Model No. KDS 9g (6V） | Version V1 | Page 3/3 |